## Slide 1
 |  | References |  | 
 |  | Projektreferencer omkring planlægning, LBS og digitalisering |  | 

## Slide 2: LBS og projektstyring

## Slide 3: Mængdebaseret planlægning
Tid og Økonomistyring
Aktivitet: Byg en pladsstøbt væg
Lokation B0
Lokation A0
Subaktivitet: Betonudstøbning
Bygningsdel Typer i arbejsområde B0
Søjleelementer
1 Stk.
Insitu Dæk
2 Stk.
Bjælkeelementer
1 Stk.
Insitu Væg
2 Stk., 50m2
Bygningsdele
Væg 1
Forskalling
Armering
Beton
Beklædning
Subaktiviteter
Ressourcer
Navn: Betonudstøbning Pladsstøbt Væg
Code: BE403
Kategori: Råhus
Varighedsfaktor: m2
Tidsforbrug: 0.1 h/m2
Ressourcer: …
ElementTyper: Insitu Væg
Væg 1
30 m2
Væg 2
Væg 2
20 m2
Skab en data model som understøtter lokations- og model-baseret tidsplanlægning
Notes: Workflow for mængde- og lokationsbaseret planlægning
Lokationsopdeling og –tildeling af byggemodeller med Dynamo værktøj
Eksport til en graf-database af alle mængder og relationer (topologi)
Web-applikation
  Mængdeoversigt for hver etage/lokation
  Gruppering af bygningsdele ift. bestemte egenskaber
  Tilknytning af standard aktiviteter til element-grupper (alle arbejder som skal uføres for at bygge bygningsdele)
  Tilpasse aktiviteter og tilføje flere aktiviteter som ikke har mængder i byggemodellerne
  Automatisk varighed-beregning for lokations-baserede aktiviteter, ift de mængder som er tilknyttet
  Eksport af lokations-baserede aktiviteter til VICO Schedule Planner
  Import af færdig tidsplan fra VICO Schedule Planner
  Visualisering af tidsplanen med 3D-model (farvekodning ift element-gruppering, aktivitetstype eller tid hvornår elementerne er bygget)  Alle informationer er tilgængelig for klart oversigt (fx 4D-simulering)

## Slide 4
Dynamo værktøj for lokationsopdeling og mængdeudtræk
Lokation A0
Lokation B0
Lokation A0
Lokation B0
Revit Egenskaber
Topology (Etage, Lokation)
Relation til ”Parent-Element”
Bygningsdeltyper (fx klassifikation)
Resultat
BIM Modeller
Automatisk LBS-Opdeling
Mængdeudtræk
Export
Lokationsopdeling og Mængdeudtræk
Notes: Oversigt over dynamo værktøj for lokationsopdeling og mængdeudtræk
Hvis element-typer er defineret at man kan skære dem, værktøjet skærer fx insitu vægge hvor de overlapper to arbejdsområder (lokationer)
Reference til parent-element er gemt i properties
Resultat er en lokations-opdelte model (se farvekodete råhus-model)
Mængdeudtræk til databasen (alle informationer og relationer fra bygningsdele er eksporteret til en database)

## Slide 5
https://drive.google.com/file/d/1DQCIMiBTyXUgu-egCqM4krTQ_1Lz19Mz/view?usp=sharing
Notes: Teaser-Video som forklarer workflow fra de 2 foregående slides

## Slide 6
Bygepladsplaner
Notes: Byggepladsmodel for her byggefase
Koordinering af forksellige områder på byggepladsen
Afprøvning af alternativer for material-områder, køre- og gangruter …
Basis for koordingeringsmøder

## Slide 7
Notes: Koordineringsplan
Overblik over alle ugeplaner af alle entreprenører
Koordinering af planlagte arbejder
Mulighed for at kommunikere og gemme problemer, risikoområder og dokumentation af fremskridt

## Slide 8: Lokationer
VAL_PD_GEN_K99_0001.pdf
VAL_PD_FLS_K09_3200
VAL_PD_FLS_K09_1200
FLS (FLST)
VAL_PD_BLU_K09_3200
VAL_PD_BLU_K09_1200
BLU
VAL_PD_FLST_K09_1202
VAL_PD_BLUT_K09_???
BLUT1/2 + BLUM1/2
VAL_PD_MUS_K09_1200
VAL_PD_MUS_K09_3200
MSU
VAL_PD_ENG_K09_1200
VAL_PD_ENG_K09_3200
ENG
TUV1
TUV2
TUV3
Notes: Lokationsdefinition af et tunnel project
Definering af hoved-projektfaser
Basis for tidsplanlægning med Magnet Project
Mulighed for byggeprojekt-simulering

## Slide 9: Web-App - Koordinering
Lokation
Lokation A1
Aktivitet
Fag
M
T
O
T
F
%
Godkendt
Vælg Uge
Uge 8 (28.2.-04.03.)
x
x
Installationer over loft
Elektriker
70%
(ATR)
x
x
x
Gulvfliser
Fliselægger
0%
(ATR)
x
x
Maling vægge
Maler
0%
(ATR)
…
1
Bemærkning - Maling vægge A1
…
Bruger: XXX
Projektforslag Pihl - arbejdsplan-koordinering
Notes: Udviklingsprojekt-forslag til Pihl (Kun wireframes, men projekt var planlagt at tage ~70 timer)
Simpel applikation for at visualisere arbejdsaktiviteter af hver uge og etage, opdelt til arbejdsområder (lokationer)
Mulighed for at se kollisioner eller risiko-områder hvor flere discipliner arbejder i det samme område samtidig.
Aktualisering af hvad er planlagt med de faktiske aktiviteter som entreprenører vil udføre
Koordinering af ugelige aktiviteter på byggepladsen
Mulighed for fremdrifts-dokumentation og kommunikation af problemer, risiko-områder, etc med kommentar-funktion.

## Slide 10: Web-App – 4D
Lokation
Min første applikation
Notes: Mit første web-application
4D-visualisering af Børneriget råhus-tidsplanen

## Slide 11: LD-BIM (BIM Viewer og mere)
Notes: Side-project med min medarbejder Mads Holten
Open-source BIM-viewer baseret af IFC.js
Uddannelses-platform for Linked Building Data hvor man kan skrive forespørgsler for at få oplysninger om bygningselementer og deres relationer (https://ld-bim.web.app/?duplex=true)
Afprøvning af muligheder af IFC.js (https://ifcjs.github.io/info/docs/Introduction/)

## Slide 12: LBS og projektstyring

## Slide 13
Notes: BART Prægranskningsværktøj
Værktøj gransker bygningsmodeller ift til forskellige emner og returnerer en rapport
Formål at får en hurtigt overblik om kvaliteten af grundlæggende informationer
Efter modellen er godkendt fra prægranskning, mere sofistikerede gransknings-værktøjer (fx Solibri) kan bruges og har mindre fejl
  Projektgranskerne får kun relevante fejl i yderligere gransknings-skridt

## Slide 14: Håndtering af designændringer
Dele rammer for design – og bruge automatiserede regeltjek
Hvilket problem har vi identificeret, som vi vil løse
BR18 §258
Min 900
BR18 §258
Design
Juster
Kontroller
Min 900
Geometri ændret
§
§
Radiator
foran vindue
Notes: Udviklingsprojekt med arkitekter for at koordinere designrammer og designændringer på tværs af discipliner
Designrammer og krav er administreret i en web-applikation (næste side)
BIM-data fra revit er brugt for at tjekke overensstemmelsen af designrammer
Almindelige designkrav og overtrædelser er vist både direkt i Revit og i web-applikationen
Designer får informationen om mulige overtrædelse ift design-guiden direkt i tegningsværktøjet og så kan man undgå mange fejl allerede hvor de opstår.

## Slide 15: Håndtering af designændringer